Документация

по теме:
 «Проведение работ по созданию нижнего уровня системы видеонаблюдения мест массового скопления граждан»

г. Москва, 2011 год

Оглавления:

Введение.

1. Основные термины, определения и сокращения

2. Назначение выполнения работ

3. Сроки выполнения работ

4. Места для создания нижнего уровня видеонаблюдения мест массового скоплен

5. Состав работ по созданию нижнего уровня видеонаблюдения мест массового скопления

6. Требования к оборудованию и материалам

7. Требования к размещению источников видеоизображения

8. Сертификация

9. Коммерческие условия.

10. Критерии отбора.

11. Общие требования к предложению.

Введение.

Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОАО «КОМКОР») торговая марка АКАДО-Телеком приглашает организации к участию в процедуре открытого запроса предложений  на право заключения договора на проведение работ по созданию нижнего уровня системы видеонаблюдения мест массового скопления граждан (далее Предложение).

Организатор – Департамент закупок и логистики ОАО «КОМКОР»;

Контактные лица Организатора:

Грабов Константин Александрович, тел: +7 495 411-72-17, e-mail: kgrabov@akado-telecom.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Крылов Константин Николаевич, тел.: +7 495 411-73-10; e-mail: KoKrylov@akado-telecom.ru

Срок окончания приема предложений

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены в запечатанных конвертах по адресу: 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д.133, Грабову К.А.  не позднее 15-00 по Московскому времени 25 ноября 2011 года.

Правовой статус процедур и документов

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

# Основные термины, определения и сокращения

  - ЕЦХД – единый центр хранения данных

  - ВН ММС - видеонаблюдение мест массового скопления граждан

  - НВ  – нижний уровень

# Назначение выполнения работ

  - Создание Исполнителем нижнего уровня системы мест массового скопления граждан в соответствии с адресным списком мест формирования услуг (Приложения 1 к настоящим Техническим требованиям).

# Сроки выполнения работ

  - Исполнитель обязан представить план-график работ по каждому из объектов видеонаблюдения согласно адресным спискам мест формирования услуг (Приложения 1 к настоящим Техническим требованиям).

  - Исполнитель обязуется завершить работы по созданию нижнего уровня системы видеонаблюдения мест массового скопления граждан в соответствии с адресным списком мест формирования услуг (Приложения 1 к настоящим Техническим требованиям):

- до 20 декабря 2011 года – 100%;

# Места для создания нижнего уровня видеонаблюдения мест массового скопления

  - Адреса формирования НУ ВН ММС:

    - Места массового скопления граждан указаны в Приложении 1 к настоящим Техническим требованиям.

# Состав работ по созданию нижнего уровня видеонаблюдения мест массового скопления

  - Проектно-изыскательские работы

    - Разработка типовых технических решений:

  - Схему организации связи (в графическом виде) с перечнем используемых материалов и оборудования для различных типовых вариантов размещения элементов системы на объекте;

  - Компоновку телекоммуникационного шкафа (в графическом виде) – предоставляется Заказчиком;

  - Варианты размещения видеокамер на типовых объектах – фасадах домов, столбах и т.д. (в графическом виде);

  - Согласование типовых технических решений с Заказчиком.

    - Разработка Рабочего проекта:

  - Заказчик направляет Подрядчику согласованные с ДИТ места установки видеокамер;

  - На основании согласованных с ДИТ местом установки видеокамер и согласованных с Заказчиком типовых технических решений Подрядчик разрабатывает Рабочую документацию;

  - Согласование Рабочей документации с разрешительными органами.

  - Строительно-монтажные работы:

  - Выполнить монтаж IP-видеокамер (оборудование Заказчика) в местах размещения оборудования (Заказчик передает Подрядчику согласованные с ДИТ места установки видеокамер), в соответствие с техническими требованиями к размещению источников видеоизображения (п. 7) и Приложением №2 к Техническим требованиям;

  - Выполнить монтаж телекоммуникационных шкафов с установкой каналообразующего оборудования (оборудование Заказчика) и электрооборудования (оборудование Заказчика). Требования к телекоммуникационному шкафу в п.6 настоящих Технических требований;

  - Выполнить работы по прокладке кабелей (электропитания и информационного) от вновь монтируемых IP-видеокамер до вновь устанавливаемого каналообразующего оборудования (в соответствии с Приложением №2);

  - Выполнить электропитание и заземление всего вновь устанавливаемого оборудования (в соответствии с Приложением №2);

  - Выполнить подключение вновь смонтированных IP-видеокамер к вновь устанавливаемому каналообразующему оборудованию (в соответствии с Приложением №2).

  - Пуско-наладочные работы

  - Выполнить первичную конфигурацию IP-видеокамер.

  - Сдача-приемка работ

  - Выполнить работы по занесению данных в БЭИ (база эталонных изображений - база данных, содержащая взаимоувязанную информацию об установленных источниках изображения в виде стоп-кадра сцены обзора в формате JPEG или видеоизображения маршрута патрулирования) в полном объеме, в соответствии с требованиями к занесению данных в БЭИ

Примечание:

- В стоимость СМР входит:

  - стоимость материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ. Все приобретаемое оборудование, кабельная продукция, монтажные материалы и инструменты должны иметь соответствующие сертификаты и согласованы с Заказчиком.

  - стоимость строительно-монтажных работ

  - получение допуска для проведения СМР

  - Оборудование Заказчика передается Подрядчику по акту передачи оборудования. С момента передачи оборудования Подрядчику до момента подписания акта выполненных работ ответственность за сохранность и работоспособность несет Подрядчик.

# Требования к оборудованию и материалам

  - Управляющие системы ЕЦХД – Cisco Video Surveillance Manager Media Server 6.3.3. и CIC OMNIbus and Network Manager Base v8. Источники кодированного видеосигнала должны иметь возможность интеграции с управляющими системами  ЕЦХД, обеспечивающими контроль и управление источниками видеоизображения.

  - Технические требования к видеокамерам ВН ММС:

    - Количество кадров в секунду: 25 кадров/сек;

    - Кодирование сигнала: цветное, протокол Н.264, разрешение не менее 704х576, компрессия не более 30%;

    - Цветная камера с режимом день-ночь, формата не менее 4cif (704х576) или не менее FullHD 1080p;

    - Разрешение не менее 540 ТВЛ или не менее 3 Megapixel;

    - Чувствительность не менее 0,05 Lux;

    - Видеокамера должна обладать возможность управления секторами обзора (диапазон панорамирования 360°, диапазон наклона 0-90°), наличием управляемого фокусного расстояния и не менее 30 кратного оптического увеличения.

    - Скорость панорамирования не менее 180 град/сек.

    - Точность позиционирования не менее 0,5 град.

  - Требования к шкафу монтажному:

    - Особенности конструкции:

  - Шкаф выполнен в антивандальном исполнении.

  - Стены сделаны из стали толщиной от 1.5 мм, дверь 2 мм.

  - Ригельный замок с 3-х точечной фиксацией с ключом общим на партию шкафов, с несъемной дверью из металла.

  - Цельносварная конструкция.

    - Габариты (ориентировочно) – 380 х 380 х 150.

    - Конструкционные особенности:

  - Защитное покрытие.

  - Крепление – на стену с возможностью крепления на столб.

  - Шкаф должен обеспечивать выполнение требований условий эксплуатации устанавливаемого в нем оборудования (температурный режим, влажность и т.п.) при уличной температуре -40°C до +50°C.

  - В конструкции шкафа должна быть предусмотрена клемма заземления (зануления).

  - Предусмотреть приспособления для крепления кабелей и укладки соединительных кабелей.

    - Устанавливаемое в шкаф оборудование:

  - Автоматический выключатель

  - Две розетки электрические (или одна двойная)

  - Малогабаритный волоконно-оптический кросс на 8 ОВ

  - Блок питания видеокамеры

  - Медиаконвертор EC3802-WDM (оборудование Заказчика)

  - Требования к используемым материалам:

    - Пример кабеля UTP для наружной прокладки приведен в приложении 3

    - Пример кабеля UTP для внутренней прокладки приведен в приложении 4

# Требования к размещению источников видеоизображения

  - Видеоизображения в рамках услуги ММС должно формироваться так, чтобы в сцену обзора, по возможности, попадали:

    - все въезды/выезды (пути возможных подъездов к объекту видеонаблюдения), а так же основные пути пешего подхода (пешеходные дорожки, арки и пр.);

    - дворовая территория перед домом и за ним, детские игровые площадки, комплексы и пр., а так же места массового скопления граждан в пределах дворовой территории;

    - скверы, парки, площади, игровые зоны и площадки, зоны досуга и отдыха граждан, подходы к кинотеатрам, театрам, вокзалам и другим объектам городской инфраструктуры, а так же на крупных дорожных перекрестках и дорожных развязках города;

    - В сцену обзора должны входить перечисленные выше объекты. В дежурном режиме должен осуществляться периметральный обзор «охраняемой» территории по заранее заданному маршруту (патрулирование по препозициям) с возможностью оперативного удаленного доступа в режиме реального времени к дополнительным функциям управления обзора: удаленное управление панорамирования, наклона, поворота, оптического увеличение/уменьшение объекта наблюдения, настройка резкости, яркости, контрастности, пользование функциями вариофокального привода диафрагмы, фиксирование позиции обзора, изменение маршрута патрулирования;

    - фактическое размещение точек формирования видеоизображения должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком.

  - Исполнителю при создании НУ ВН ММС необходимо руководствоваться следующими правилами:

    - минимизация «слепых» зон объектов видеонаблюдения;

    - обзор объектов видеонаблюдения не должен перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями как то: ветки деревьев и кустарников, листвой, различными трубами, столбами и пр. объектами, мешающих обзору объектов видеонаблюдения.

# Сертификация

  - Оборудование Исполнителя, с помощью которого оказываются Услуги, должно быть сертифицировано на соответствие действующим в РФ стандартам и разрешено для использования на территории РФ.

| Приложение №1 Адресный список видеонаблюдения мест массового скопления граждан. |
| --- |
| № п/п | Группа | АО | Район | Границы объекта | Площадь объекта ВН, км2 | Кол-во ТВО |
|  |  |  |  | Граница 1 | Граница 2 | Граница 3 | Граница 4 |  |  |
| 1 | 1 | ВАО | Ивановское | Саянская улица, 1/3 | Саянская улица, 2а |  |  | 0,012 | 2 |
| 2 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Саянская пересечение с ул. Сталеваров |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 1 | ВАО | Ивановское |  |  |  |  | 0,0075 | 2 |
| 4 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Молостовых д.16 к.4 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Молостовых д.10 к.1 в сторону ул. Прокатная |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Молостовых д.8 к.4 в сторону ул. Прокатная |  |  |  |  | 1 |
| 7 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Молостовых д.1 к.1 в пересечении с ул. Напольный проезд |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Молостовых д.12 к.1 в сторону ул. Прокатная |  |  |  |  | 1 |
| 9 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Сталеваров в пересечении с ул. Прокатная «ГСК» |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 1 | ВАО | Ивановское |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 | 1 | ВАО | Ивановское | улица Сталеваров, 22к1 | ГСК |  |  | 0,0078 | 2 |
| 12 | 1 | ВАО | Ивановское | Свободный проспект д.7 к.1 ресторан «Ночной дворик» |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 1 | ВАО | Ивановское | Свободный проспект, 1к2 | Свободный проспект, 1б |  |  | 0,0072 | 2 |
| 14 | 1 | ВАО | Ивановское | Свободный проспект, 19 | Свободный проспект, 21/2 |  |  | 0,003 | 2 |
| 15 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Сталеваров д.28 |  |  |  |  | 1 |
| 16 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Сталеваров д.32 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 1 | ВАО | Ивановское | улица Молостовых, 21/34 | улица Сталеваров, 7 |  |  | 0,01 | 2 |
| 18 | 1 | ВАО | Ивановское | Зеленый пр-кт, д. 97 |  |  |  |  | 1 |
| 19 | 1 | ВАО | Ивановское | Ш. Энтузиастов д.51 |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 1 | ВАО | Ивановское | Ш. Энтузиастов д.53 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 1 | ВАО | Ивановское | Ш. Энтузиастов д.55 |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 1 | ВАО | Ивановское | шоссе Энтузиастов, вл63с1 | шоссе Энтузиастов, вл63с2 |  |  | 0,0072 | 2 |
| 23 | 1 | ВАО | Ивановское | шоссе Энтузиастов, 92б | шоссе Энтузиастов, 92г |  |  | 0,003 | 2 |
| 24 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Чечулина д.1 |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Чечулина д.5 |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Чечулина д.7 |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Чечулина д.26 «Автостоянка» |  |  |  |  | 1 |
| 28 | 1 | ВАО | Ивановское | Большой Купавенский проезд, 6/1 | Челябинская улица, 2 |  |  | 0,00455 | 2 |
| 29 | 1 | ВАО | Ивановское | Б Купавенский проезд д.2 супермаркет «7 континент» |  |  |  |  | 1 |
| 30 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Челябинская д.7 |  |  |  |  | 1 |
| 31 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Челябинская д.17 |  |  |  |  | 1 |
| 32 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Челябинская д.21 |  |  |  |  | 1 |
| 33 | 1 | ВАО | Ивановское | Челябинская улица, 29 | Челябинская улица, 24к3а | Малый Купавенский проезд, 6ас1 |  | 0,0084 | 2 |
| 34 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Магнитогорская д.27 |  |  |  |  | 1 |
| 35 | 1 | ВАО | Ивановское | ул. Магнитогорская д.23 |  |  |  |  | 1 |
| 36 | 1 | ВАО | Перово | ул. Металлургов, д. 5 |  |  |  |  | 1 |
| 37 | 1 | ВАО | Перово | ул. Лазо, д. 1 |  |  |  |  | 1 |
| 38 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Уссурийская, д. 5/7 |  |  |  |  | 1 |
| 39 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Хабаровская, д. 7/50 |  |  |  |  | 1 |
| 40 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Байкальская, д. 26/10 |  |  |  |  | 1 |
| 41 | 1 | ВАО | Гольяново | Щелковское ш., д. 25/15 |  |  |  |  | 1 |
| 42 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Байкальская, д. 40/17 |  |  |  |  | 1 |
| 43 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Хабаровская, д. 4 |  |  |  |  | 1 |
| 44 | 1 | ВАО | Гольяново | ул. Хабаровская, д. 12/23 |  |  |  |  | 1 |
| 45 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый проспект, 79а | Свободный проспект, 20а | Зеленый проспект, вл60б | Свободный проспект, 33ас4 | 0,0105 | 2 |
| 46 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый пр-кт, д. 24 |  |  |  |  | 1 |
| 47 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый пр-кт, д. 54 |  |  |  |  | 1 |
| 48 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый пр-кт, д. 60/35 |  |  |  |  | 1 |
| 49 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый пр-кт, д. 79 |  |  |  |  | 1 |
| 50 | 1 | ВАО | Новогиреево | Зеленый пр-кт, д. 85 |  |  |  |  | 1 |
| 51 | 1 | ВАО | Новогиреево | Полимерная ул., д. 5 |  |  |  |  | 1 |
| 52 | 1 | ВАО | Новогиреево | 2-ая Владимирская ул., д. 37/60 |  |  |  |  | 1 |
| 53 | 1 | ВАО | Новогиреево | Союзный пр-кт, д. 14/9 |  |  |  |  | 1 |
| 54 | 1 | ВАО | Новогиреево | Перовская ул., д. 54 |  |  |  |  | 1 |
| 55 | 1 | ВАО | Новокосино | Носовихинское шоссе, 8 | Южная улица, 19 | Суздальская улица, 15а |  | 0,012 | 2 |
| 56 | 1 | ВАО | Новокосино | Суздальская улица, 2/3 | Большая Косинская улица, 162 | Суздальская улица, 3 |  | 0,009 | 2 |
| 57 | 1 | ВАО | Новокосино | Поворот на ул. Суздальскую с Носовихинского ш. |  |  |  |  | 1 |
| 58 | 1 | ВАО | Новокосино |  |  |  |  |  | 1 |
| 59 | 1 | ВАО | Новокосино |  |  |  |  |  | 2 |
| 60 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Дмитриевского, 23 |  |  |  | 0,01 | 2 |
| 61 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | Святоозерская улица, 2 |  |  |  | 0,012 | 2 |
| 62 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | Рудневка ул., д. 3 |  |  |  |  | 2 |
| 63 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | улица Дмитриевского, 1 | улица Дмитриевского, 2 |  |  | 0,015 | 2 |
| 64 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | Лухмановская улица, 5 | Лухмановская улица, 10а |  |  | 0,011 | 2 |
| 65 | 1 | ВАО | Косино-Ухтомский | Разворотный круг автобусов ул. Лухмановская |  |  |  |  | 2 |
| 66 | 1 | ВАО | Северное Измайлово | 9-ая Парковая ул., д. 54/63 (нет дома 54/63 !) |  |  |  |  | 1 |
| 67 | 1 | ВАО | Сокольники | Сокольническая пл., д. 4 |  |  |  |  | 1 |
| 68 | 1 | ВАО | Сокольники | Сокольническая пл., д. 9 |  |  |  |  | 1 |
| 69 | 1 | ВАО | Восточный | Главная ул., д. 31 |  |  |  |  | 1 |
| 70 | 1 | ВАО | Восточный | 9 Мая ул., д. 26 |  |  |  |  | 1 |
| 71 | 1 | ЮВАО |  | ул. Ферганская д.17 |  |  |  | 0,012 | 2 |
| 72 | 1 | ЮВАО |  | Волгоградский пр-т, д. 73,с.1 | ул. Окская, д.2/15,к.1 | ул. 11-я Текстильщиков, д.11 | Волжский б-р, квартал 114А,к.1 | 0,075 | 10 |
| 73 | 1 | ЮВАО |  | ул. Красноказарменная, д.3 | Лефортовский мост |  |  | 0,024 | 4 |
| 74 | 1 | ЮВАО |  | ул. Душинская, д.7,с.1 | ул. Душинская, д.18,к.1 |  |  | 0,007 | 2 |
| 75 | 1 | ЮВАО |  | Площадь перед к/т «Высота» (Юных Ленинцев д.52) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 76 | 1 | ЮВАО |  | У театра п/р Г.Чихачева (1-я Новокузьминская ул., д.1) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 77 | 1 | ЮВАО |  | площадь у кинотеатра «Тула» (Кухмистерова ул., д.4) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 78 | 1 | ЮВАО |  | Площадка у к\т «Спутник» (Солдатская ул.,д.15 |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 79 | 1 | ЮВАО |  | площадь у ДК «Капотня» (2-й квартал, д.20А |  |  |  | 0,006 | 2 |
| 80 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Праведного Иоанна Крон- штадского» (ул. Привольная, д. 35) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 81 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Рождества пресвятой Богородицы» (Капотня, 1 квартал, д. 9) |  |  |  | 0,006 | 2 |
| 82 | 1 | ЮВАО |  | Церковь «Петра и Павла» (Солдатская ул.,д. 4) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 83 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Святой Троицы» (ул. Самокатная, д. 3/8) |  |  |  | 0,007 | 2 |
| 84 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Святой блаженной Ксении Петербургской» (ул. Академика Скрябина, д. 17, к. 2) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 85 | 1 | ЮВАО |  | Церковь «Андрея Первозванного» (ул. Ставропольская, д. 27) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 86 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Иконы Божьей матери «Утоли моя печали» (Марьинский б-р, 1а) |  |  |  | 0,004 | 2 |
| 87 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Пресвятой Троицы в Карачарово» (Рязанский пр-т, д. 3) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 88 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Святителя Николая» (ул. Старообрядческая, д. 1/29) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 89 | 1 | ЮВАО |  | Православная старообрядческая церковь «Метрополия Московской и всея Руси» (Рогожский пос, д. 29) |  |  |  | 0,003 | 2 |
| 90 | 1 | ЮВАО |  | Храм иконы «Влахернской Божьей матери» (ул. Кузьминская, д. 2) м.б. д. 7С1 |  |  |  | 0,0035 | 2 |
| 91 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Преподобного Сергия Радонежского» (1-я Вольская ул., 2) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 92 | 1 | ЮВАО |  | Храм-часовня «Всем скорбящим радость»(ул. Гурьянова, д. 13) |  |  |  | 0,0045 | 2 |
| 93 | 1 | ЮВАО |  | Николо-Перервинская обитель (ул. Шоссейная, д. 82) |  |  |  | 0,0072 | 2 |
| 94 | 1 | ЮВАО |  | Храм «Преподобного Сергия Радонежского на Рязанке» (ул. Окская, вл. 13) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 95 | 1 | ЮВАО |  | Церковь «Александра Невского» (ул. Трофимова, д. 14) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 96 | 1 | ЮВАО |  | Ассирийская церковь Востока (ул. Шарикоподшипниковская, д.16А) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 97 | 1 | ЮВАО |  |  |  |  |  | 0,1 | 10 |
| 98 | 1 | ЮВАО |  | ул. Грайвороновская дом 16 |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 99 | 1 | ЮВАО |  | Площадь у к\т "Свобода" (Трофимова ул., д.17) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 100 | 1 | ЮВАО |  | Площадь к/т «Волгоград» (Ферганская ул., д.17) |  |  |  | 0,005 | 2 |
| 101 | 1 | ЮВАО |  | Площадь ДК им. Астахова (Люблинская ул., д.149) |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 102 | 1 | ЮВАО |  | Открытая площадка у ТЦ «Разные разности» (Рязанский пр-т, д.32 стр.2) |  |  |  | 0,01 | 2 |
| 103 | 1 | ЮВАО |  | Фонтанный комплекс "Музыка Славы" (Волгоградский пр-т, д.121) |  |  |  | 0,036 | 8 |
| 104 | 1 | САО | Аэропорт | Ленинградский пр-т д. 52 | Ленинградский проспект, 39с14 |  |  | 0,0132 | 2 |
| 105 | 1 | САО | Аэропорт | Ленинградский проспект, 76а | Ленинградский проспект, 73 |  |  | 0,0096 | 2 |
| 106 | 1 | САО | Аэропорт | Ленинградский пр-т д.62 | Ленинградский пр-т д.64с11 |  |  | 0,005 | 2 |
| 107 | 1 | САО | Аэропорт | Ленинградский проспект, 66 | Ленинградский проспект, 64с2 | 2) 100 м улица Лизы Чайкиной, 4к2 |  | 0,012 | 2 |
| 108 | 1 | САО | Аэропорт | Ленинградский пр-т .д.36 стадион |  |  |  | 0,039 | 4 |
| 109 | 1 | САО | Беговой | Ул. Беговая д.22 | Беговая улица, 20к1 | Беговая улица, 24 |  | 0,015 | 2 |
| 110 | 1 | САО | Беговой | 2-й Боткинский проезд д.5 | 2-й Боткинский проезд, вл8с |  |  | 0,0066 | 2 |
| 111 | 1 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе, 80с1 | Дмитровское ш.д.82 |  |  | 0,216 | 2 |
| 112 | 1 | САО | Войковский | Площадь Ганецкого д.1 | Ленинградское шоссе, 16с9 |  |  | 0,0125 | 2 |
| 113 | 1 | САО | Войковский | 1-й Войковский проезд, 4к1 | Ленинградское шоссе, 7 | Платформа «Ленинградская» |  | 0,014 | 2 |
| 114 | 1 | САО | Войковский | 1-й Новоподмосковный переулок, 2/1 | Ленинградское шоссе, 8к1 |  |  | 0,0336 | 2 |
| 115 | 1 | САО | Головинский | Кронштадтский бульвар, 7 | Кронштадтский бульвар, 3с3 | Головинское шоссе, 1 (есть оптика по адресу : Головинское ш., д. 1А, 4-й эт., серверная, возможно одно и то же здание) |  | 0,0182 | 2 |
| 116 | 1 | САО | Головинский | Флотская улица, 25 | Флотская улица, 82/6 |  |  | 0,0127 | 2 |
| 117 | 1 | САО | Дмитровский | Лобненская улица, 6 | Лобненская улица,4 | Лобненская улица, 9 | Дмитровское шоссе, 133к1 | 0,028 | 2 |
| 118 | 1 | САО | Дмитровский | улица Софьи Ковалевской, 2 | улица Софьи Ковалевской, 2к1 |  |  | 0,0063 | 2 |
| 119 | 1 | САО | Западное Дегунино | Дмитровское шоссе, 89 | Коровинское шоссе, 1а | 2) 103 м Дмитровское шоссе, 85 |  | 0,045 | 4 |
| 120 | 1 | САО | Западное Дегунино | Коровинское ш. д.17 | Дегунинская улица, 32 | Коровинское шоссе, 17к2 | Коровинское шоссе, 15к1 | 0,0065 | 2 |
| 121 | 1 | САО | Западное Дегунино | Прилегающая территория к станции «Моссельмаш» |  |  |  |  | 1 |
| 122 | 1 | САО | Коптево | Ул. К. Волкова д.29 | улица Космонавта Волкова, 18а | улица Космонавта Волкова, 18 |  | 0,012 | 2 |
| 123 | 1 | САО | Коптево | улица Зои и Александра Космодемьянских, 23 | улица Зои и Александра Космодемьянских, 25/34 | улица Клары Цеткин, 23 |  | 0,0156 | 2 |
| 124 | 1 | САО | Коптево | Михалковская улица, 4 | Михалковская улица, 6 | Михалковская улица, 1/51 |  | 0,0182 | 2 |
| 125 | 1 | САО | Коптево | Коптевский бульвар, 19 | Коптевский бульвар, 18ас1 |  |  | 0,0072 | 2 |
| 126 | 1 | САО | Коптево | Ул. Б.Академическая д.33 | Большая Академическая улица, 35 | Большая Академическая улица, 31к1 |  | 0,024 | 2 |
| 127 | 1 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, 71 | Ленинградское шоссе, 71бс2 |  |  | 0,0374 | 4 |
| 128 | 1 | САО | Левобережный | Правобережная улица, 1б | Правобережная улица, 1а | Правобережная улица, 2бс1 | Правобережная улица, 1 | 0,066 | 6 |
| 129 | 1 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, 63ас7 | Ленинградское шоссе, 63б |  |  | 0,005 | 2 |
| 130 | 1 | САО | Левобережный | Смольная улица, 63б | Смольная улица, 63 |  |  | 0,0084 | 2 |
| 131 | 1 | САО | Левобережный | Фестивальная улица, 2а | Фестивальная улица, 2б |  |  | 0,0136 | 2 |
| 132 | 1 | САО | Левобережный | Фестивальная улица, 13к1 | Фестивальная улица, 13к1 |  |  | 0,0098 | 2 |
| 133 | 1 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, 53 | Территория парка «Дружба» |  |  | 0,35 | 6 |
| 134 | 1 | САО | Савеловский | Башиловская улица, 1к1 | улица Нижняя Масловка, 8 | улица Нижняя Масловка, 10сб |  | 0,0204 | 2 |
| 135 | 1 | САО | Савеловский | Вятская улица, 41 | Писцовая улица, 12с2 | Стадион «Автомобилист», ТК «Вятский» |  | 0,01615 | 2 |
| 136 | 1 | САО | Савеловский | 1-я Квесисская улица, 18 | 2-я Квесисская улица, 6с5 | 2-я Квесисская улица, 15 | Ул. 2-я Квесисская д.21 | 0,016 | 2 |
| 137 | 1 | САО | Савеловский | Бутырская улица, 89 | Бутырская улица, 89с3 | Бутырская улица, 91 |  | 0,0045 | 2 |
| 138 | 1 | САО | Сокол | Дубосековская улица, 4ас1 | Волоколамское шоссе, 4к6 |  |  | 0,01 | 2 |
| 139 | 1 | САО | Сокол | Ленинградский п-т д.73 | Ленинградский проспект, 74к1с2 |  |  | 0,012 | 2 |
| 140 | 1 | САО | Сокол | Новопесчаная улица, 12 | Парк и площадь у кинотеатра «Ленинград» |  |  | 0,1225 | 6 |
| 141 | 1 | САО | Сокол | Новопесчаная улица, 17к1 | Новопесчаная улица, 19к3 | Сквер «У фонтана» |  | 0,0396 | 4 |
| 142 | 1 | САО | Тимирязевский | Ул. Тимирязевская д.15 | Тимирязевская улица, 17а | Площадь театра «Золотое кольцо» |  | 0,00875 | 2 |
| 143 | 1 | САО | Тимирязевский | улица Лавочкина, 32 | улица Лавочкина, 34 | Дворец спорта «Динамо» |  | 0,04 | 4 |
| 144 | 1 | САО | Ховрино | Петрозаводская улица, 24ас1 | Петрозаводская улица, 30 |  |  | 0,0108 | 2 |
| 145 | М | ВАО | Сокольническая линия | Сев. вест.ул. Ивантеевская д.23, |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 146 | М | ВАО | Сокольническая линия | Юж. вест. Открытое шоссе д.5 к.1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 147 | М | ВАО | Сокольническая линия | Западн. Вест. Открытое шоссе д.5 к.11 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 148 | М | ВАО | Сокольническая линия | Вост. Вест. Открытое шоссе д.9с4 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 149 | М | ВАО | Сокольническая линия | Сев. Вест Окружной проезд д.2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 150 | М | ВАО | Сокольническая линия | Южн.вест. Большая Черкизовская улица, 125 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 151 | М | ВАО | Сокольническая линия | Сев. вест. улица Б. Черкизовская д.3 к1, |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 152 | М | ВАО | Сокольническая линия | Юж. вест.улица Б. Черкизовская д.4 к.1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 153 | М | ВАО | Сокольническая линия | Юж. вест. Открытое шоссе д.4 к.1 на разделительном бульваре, трамвайные пути |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 154 | М | ВАО | Сокольническая линия | Западн. Вест.1-я улица Бухвостова, 12/11к13 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 155 | М | ВАО | Сокольническая линия | Западн. Вест. Преображенская площадь, 8 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 156 | М | ВАО | Сокольническая линия | ул. Русаковская д.43 или Сокольническая площадь, 4а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 157 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. вест. улица Фестивальная д. 13 или дом 11 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 158 | М | САО | Замоскворецкая линия | Юж. вест. улица Фестивальная д.2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 159 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. вест.Крандштатский бульвар, д.5 или дом 7 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 160 | М | САО | Замоскворецкая линия | Юж. вест. Головинское шоссе, д. 1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 161 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. вест. Ленинградское шоссе, д.13 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 162 | М | САО | Замоскворецкая линия | Юж.вест Ленинградское шоссе д.15 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 163 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. Вест. площадь Ганецкого, 1а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 164 | М | САО | Замоскворецкая линия | Ленинградское шоссе, 13к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 165 | М | САО | Замоскворецкая линия | Ленинградское шоссе, 8к3 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 166 | М | САО | Замоскворецкая линия | Западный вест. Ленинградский проспект д.73 с.2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 167 | М | САО | Замоскворецкая линия | Восточный вест. Ленинградский проспект, 74к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 168 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев вест. Ленинградский проспект, 76а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 169 | М | САО | Замоскворецкая линия | Южн.вест. Ленинградский проспект, 71 к.г |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 170 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. Вест.Ленинградский просп., д.62а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 171 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев. Вест.Ленинградский просп., д.62 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 172 | М | САО | Замоскворецкая линия | Вост.вест. Ленинградский проспект, 62с27 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 173 | М | САО | Замоскворецкая линия | Зап.вест. Ленинградский проспект, 49/2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 174 | М | САО | Замоскворецкая линия | Сев.вест. Ленинградский проспект д.36с61 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 175 | М | САО | Замоскворецкая линия | Вост.вест. Ленинградский проспект, 36с51 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 176 | М | ВАО | Калининская линия | Вост вест. Зеленый проспект, 81 "А" |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 177 | М | ВАО | Калининская линия | Вост вест. Зеленый проспект, 60/35 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 178 | М | ВАО | Калининская линия | Зап. Вест. Зеленый проспект, 75с3 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 179 | М | ВАО | Калининская линия | Зап. Вест. Зеленый проспект, 77к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 180 | М | ВАО | Калининская линия | Зап.Вест. Зеленый проспект, 54 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 181 | М | ВАО | Калининская линия | Зап.Вест. Зеленый проспект, 56 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 182 | М | ВАО | Калининская линия | Зап. вест. Зеленый проспект, 20 "А" |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 183 | М | ВАО | Калининская линия | Зап.вест. Зеленый проспект, 23/43 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 184 | М | ВАО | Калининская линия | Зап.вест. 2-я Владимирская улица, 36 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 185 | М | ВАО | Калининская линия | Зап.вест. 2-я Владимирская улица, 38/18 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 186 | М | ВАО | Калининская линия | Вост вест. Зеленый проспект, 27к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 187 | М | ВАО | Калининская линия | Вост. вест. Зеленый проспект, 22с1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 188 | М | ВАО | Калининская линия | шоссе Энтузиастов, 31с39 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 189 | М | ЮВАО | Калининская линия | Сев.вест. Авиамоторная улица, 14 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 190 | М | ЮВАО | Калининская линия | Зап. Вест. шоссе Энтузиастов, 15/16 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 191 | М | ЮВАО | Калининская линия | Зап. Вест. шоссе Энтузиастов, 20 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 192 | М | ЮВАО | Калининская линия | Южн.вест. шоссе Энтузиастов, 22/18 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 193 | М | ЮВАО | Калининская линия | Южн.Вест. шоссе Энтузиастов, 24/43 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 194 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Сев.вест. улица Хлобыстова, 11 к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 195 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост. Вест. улица Красный Казанец, 20с25 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 196 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Южн.вест. улица Хлобыстова, вл28с2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 197 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. улица Хлобыстова, 9 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 198 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Сев.Вест. Рязанский проспект, 75к3 или 75к2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 199 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Южн.Вест. Рязанский проспект, д.46 или д.48 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 200 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Волгоградский проспект, 121/35 или д.123к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 201 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Волгоградский проспект, 82/37 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 202 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. Волгоградский проспект, 119/22 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 203 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. Волгоградский проспект, 80/2к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 204 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Волгоградский проспект, 57 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 205 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Волгоградский проспект, 46/15с3а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 206 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. Шоссейная улица, 1ц |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 207 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап. Вест. Люблинская улица, 2а - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 208 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Западный вест.Волгоградский проспект, 28б |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 209 | М | ВАО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Волгоградский проспект, 32к21 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 210 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Хорошевское шоссе, 12к1 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 211 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. Хорошевское шоссе, 20бс1 или Хорошевское шоссе, 1 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 212 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Хорошевское шоссе, 84к1 или д.82 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 213 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Вост.вест. Хорошевское шоссе, 35к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 214 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест.Хорошевское шоссе, 88с1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 215 | М | САО | Таганско-Краснопресненская линия | Зап.вест. Хорошевское шоссе, 86 или улица Куусинена, 2к1 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 216 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Сев. вест. – ул. Уральская д.1А |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 217 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Сев. вест. – Уральская улица, 2ас1 или 2ас2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 218 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Сев.вест. 9-я Парковая улица, 72/56с9 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 219 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Южн вест. 9-я Парковая улица, 59к3 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 220 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Юж.вес - улица 9-я Парковая д. 68 к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 221 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Сев. вест. 9-я Парковая улица, 27 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 222 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Сев.вест. Измайловский бульвар, 38 или 9-я Парковая улица, 32 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 223 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Южн.вест. Первомайская улица, 73с6 или 73с3 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 224 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Юж.вест. Первомайская улица, 77с7 или 77с2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 225 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Западный вест - Измайловский проспект д. 55 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 226 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Восточный вест - Измайловский проспект д. 63 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 227 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Измайловское шоссе, 69б или Измайловское шоссе, 69дс2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 228 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | улица Измайловский Вал, 2с1 или Семеновская площадь, 1 ТЦ Семеновский |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 229 | М | ВАО | Арбатско-Покровская линия | Большая Семеновская улица, 20 или Большая Семеновская улица, 15 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 230 | М | САО | Серпуховско-Тимирязевская линия | улица Линии Октябрьской Железной Дороги, 1с5 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 231 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Зап.вест. Шарикоподшипниковская улица, 24 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 232 | М | ЮВАО | Люблинская линия | вост. Вест. Шарикоподшипниковская улица, 13с2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 233 | М | ЮВАО | Люблинская линия | улица Южнопортовая д. 18 или Южнопортовая улица, 3с18 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 234 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Сев.вест. Шоссейная улица, 4к3с2 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 235 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Южн.вест. Шоссейная улица, 1/2с4 или улица Полбина, 2к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 236 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Вост.вест. улица Шкулева, 4с8 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 237 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Зап.вест. улица Шкулева, 4с10 - выход в лесопарковой зоне далеко от домов |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 238 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Сев.вест. Краснодарская улица, 45/11 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 239 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Южн.вест.Краснодарская улица, 48 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 240 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Вост.вест. Совхозная улица, 12 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 241 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Вост.вест. Братиславская улица, 12 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 242 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Вост. Вест. улица Перерва, 43к1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 243 | М | ЮВАО | Люблинская линия | улица Перерва, 43к1 - 2 выхода в середине торгового центра |  |  |  | 0,0025 | 2 |
| 244 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Зап.вест. улица Перерва, 56/2 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 245 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Зап.вест. Перерва, 43к1 - в конце торг центра. |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 246 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Сев.вест. Люблинская улица, 163/1 |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 247 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Сев. Вест. Люблинская улица, 102а |  |  |  | 0,0025 | 1 |
| 248 | М | ЮВАО | Люблинская линия | Южн.вест. Люблинская улица, 169к2 - 2 выхода |  |  |  | 0,0025 | 2 |

Приложение 2

1 - Уличная IP видеокамера

2 - Кабель UTP 4x2

3 - Кабель питания 220V

4 - Шкаф для оборудования

5 - Волоконно-оптический кабель (прокладывает Заказчик)

6 - Кабель питания видеокамеры

Шкаф

Габариты (ориентировочно):

Высота – 380 мм

Ширина – 380 мм

Глубина – 150 мм

Перечень устанавливаемого оборудования

1. Автоматический выключатель

2. Электросчетчик

3. Одна двойная розетка электрическая

4. Малогабаритный волоконно-оптический кросс на 8 ОВ (ОРК, КРОН-1И-8, или аналогичный)

5. Блок питания видеокамеры

6. Медиаконвертор EC3802-WDM (180 x 110 x 35)

Ориентировочная компоновка шкафа

Приложение 3

Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), для внешней прокладки UTP4-C5e-SOLID-OUTDOOR-40 1 - Внешняя оболочка 2 - Рип-корд 3 - Защитная пленка 4 - Витая пара Спецификации Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2 Класс пожарной безопасности СМX Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581 Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный. Подходит для использования вне помещения. Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ лучей Технические характеристики Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG) (Справочные таблицы по AWG) Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,3 ±0,2 мм Толщина внешней оболочки: 0,6 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Удлинение жилы: не менее 14% Растягивающее усилие: 1500 H Прочность на разрыв: 2000 H Температура прокладки: -10°C – +50°C Рабочая температура: -40°C – +60°C Вес 1 км кабеля: 28 кг Стандартная упаковка: 500 м Усилие на разрыв рипкорда: 10 кг Электрические характеристики Частота, МГц RL Затухание, дБ NEXT, дБ PSNEXT, дБ ELFEXT, дБ PSELFEXT, дБ 0.772 1.8 67.0 64.0 1.0 20.0 2.0 65.3 62.3 63.8 60.8 4.0 23.0 4.0 56.3 53.3 51.7 48.7 8.0 24.5 5.8 51.8 48.8 45.7 42.7 10.0 25.0 6.5 50.3 47.3 43.8 40.8 16.0 25.0 8.2 47.3 44.3 39.7 36.7 20.0 25.0 9.3 45.8 42.8 37.7 34.7 25.0 24.3 10.4 44.3 41.3 35.8 32.8 31.25 23.6 11.7 42.9 39.9 33.9 30.9 62.5 21.5 17.0 38.4 35.4 27.8 24.8 100.0 20.1 22.0 35.3 32.3 23.8 20.8 Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С 9.38 Ом/100 м Дисбаланс сопротивления 5% Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле 330 пФ/100м Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц 85-115 Ом Максимальная рабочая емкость 5.6 нФ/м Проба на искру 2.5 кВ

Приложение 4

Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, solid UTP4-C5e-SOLID-XX 1 - Внешняя оболочка 2 - Витая пара solid Спецификации Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2 Класс пожарной безопасности IEC60332-1 (CM) Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581 Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный Кабель подходит для горизонтальной прокладки в локальных сетях Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) Технические характеристики Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG) Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм Толщина внешней оболочки: 0,45 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Удлинение жилы: не менее 14% Растягивающее усилие: 92 H Температура прокладки: -5°C – +50°C Рабочая температура: -20°C – +75°C Вес 1 км кабеля: 32 кг Стандартная упаковка: 305 м Электрические характеристики Частота, МГц RL Затухание, дБ NEXT, дБ PSNEXT, дБ ELFEXT, дБ PSELFEXT, дБ 0.772 1.8 67.0 64.0 1.0 20.0 2.0 65.3 62.3 63.8 60.8 4.0 23.0 4.0 56.3 53.3 51.7 48.7 8.0 24.5 5.8 51.8 48.8 45.7 42.7 10.0 25.0 6.5 50.3 47.3 43.8 40.8 16.0 25.0 8.2 47.3 44.3 39.7 36.7 20.0 25.0 9.3 45.8 42.8 37.7 34.7 25.0 24.3 10.4 44.3 41.3 35.8 32.8 31.25 23.6 11.7 42.9 39.9 33.9 30.9 62.5 21.5 17.0 38.4 35.4 27.8 24.8 100.0 20.1 22.0 35.3 32.3 23.8 20.8 Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С 9.38 Ом/100 м Дисбаланс сопротивления 5% Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле 330 пФ/100м Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц 85-115 Ом Максимальная рабочая емкость 5.6 нФ/м Проба на искру 2.5 кВ

9. Коммерческие условия

- Условия оплаты: товарный кредит на два года.

- Штрафные санкции 0,5% от стоимости невыполненных работ  за каждый день просрочки.

- Предложение должно быть предоставлено в Российских рублях с НДС.

10. Критерии отбора.

- Сроки выполнения работ.

- Стоимость.

- Условия оплаты.

11. Общие требования к конкурсному предложению.

Пакет конкурсного предложения должен включать следующие документы:

- копия Устава предприятия;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

- свидетельство о допуске к работам СРО;

- конкурсное предложение;

- справочную информацию по контактным лицам предприятия.